Разработка и сопровождение при согласовании и утверждении  ПЛАРН согласно требованиям ПП РФ № 2451 от 31.12.2020 г.

Содержание Плана ЛАРН

Список исполнителей

Оглавление

Определения по ЛРН, нефти и нефтепродуктам

Сокращения по ЛРН, нефти и нефтепродуктам

Общая часть

I.	ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ (Н) И ОРГАНИЗАЦИИ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОБЪЕКТ (Н)

а) общие сведения об эксплуатирующей организации, об основных операциях, производимых с нефтепродуктами

б) сведения о потенциальных источниках разливов нефти и нефтепродуктов

в) максимальные расчетные объемы разливов нефти и нефтепродуктов

II.	ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМОВ И ПЛОЩАДЕЙ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

г) прогнозируемые зоны распространения разливов нефти и нефтепродуктов (с учетом проектных решений по предупреждению разливов нефти и нефтепродуктов) с описанием возможного характера негативных последствий разливов нефти и нефтепродуктов для окружающей среды, населения и нормального функционирования систем его жизнеобеспечения (с учетом климатических, географических, гидрометеорологических особенностей места расположения объекта)

Прогнозирование объемов и площадей разливов нефти и нефтепродуктов

Определение объемов и площадей разлива

Границы зон ЧС (Н) с учетом результатов оценки риска разливов нефти и нефтепродуктов

Расчет поражающих факторов пожара пролива мазута

Ситуационные модели наиболее опасных ЧС(Н) и их социально-экономических последствий для персонала, населения и окружающей среды прилегающей территории

III.	ЛОКАЛИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ВОЗМОЖНЫХ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

д) перечень первоочередных действий производственного персонала при возникновении разливов нефти и нефтепродуктов

Первоочередные действия по локализации и ликвидации возможных разливов мазута при возникновении аварийного разлива мазута I-го    уровня

Первоочередные действия по локализации и ликвидации возможных разливов мазута при возникновении аварийного разлива мазута II-го    уровня

Действия при возникновении аварийного разлива мазута III-го уровня

е) расчетное время (сроки) локализации и ликвидации максимального расчетного объема разлива нефти и нефтепродуктов

ж) расчет достаточности сил и средств для ликвидации максимального расчетного объема разлива нефти и нефтепродуктов с учетом применяемых для этих целей технологий, а также времени локализации разлива нефти и нефтепродуктов с момента обнаружения разлива нефти и нефтепродуктов или с момента поступления информации при разливе на поверхностных водных объектах (включая их водоохранные зоны) в течение 4 часов, при разливе на сухопутной части территории Российской Федерации - в течение 6 часов

з) состав и порядок действий сил и средств собственных аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований, предназначенных для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов и аттестованных в установленном порядке, или привлеченных на договорной основе аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований, предназначенных для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов

Состав и функциональные обязанности членов КЧС и ее рабочих органов

Состав и организация взаимодействия привлекаемых сил и средств

и) порядок привлечения дополнительных сил и средств для осуществления мероприятий по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов при разливе нефти и нефтепродуктов в объеме, превышающем максимально расчетный объем разлива нефти и нефтепродуктов и не позволяющем обеспечить его устранение на основе плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов

к) схема оповещения, схема организации управления и связи при разливах нефти и нефтепродуктов

л) мероприятия по организации временного хранения, транспортировки и утилизации собранной нефти и нефтепродуктов

м) информация об объеме работ по каждому из мероприятий, предусмотренных планом предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, которые необходимо провести для предупреждения и ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов. Такая информация указывается в случае, если мероприятия предусматривают собственные расходы эксплуатирующей организации на закупку необходимых материалов и оборудования или расходы на оплату работ (услуг) привлекаемых специализированных и экспертных организаций по локализации (ликвидации) разливов нефти и нефтепродуктов (включая расходы на оплату работ (услуг) аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных        формирований)

н) информация о стоимости единицы объема работ (услуг) по каждому из мероприятий, предусмотренных планом предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, которые необходимо выполнить для предупреждения и ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов. Такая информация указывается, если мероприятия предусматривают собственные расходы эксплуатирующей организации на закупку необходимых материалов и оборудования или расходы на оплату работ (услуг) привлекаемых специализированных и экспертных организаций по локализации (ликвидации) разливов нефти и нефтепродуктов (включая расходы на оплату работ (услуг) аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований)

о) календарные планы оперативных мероприятий по ликвидации максимальных расчетных объемов разливов нефти и нефтепродуктов, с указанием этапов ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, состоящих из работ по локализации разлива нефти и нефтепродуктов, сбору разлившихся нефти и нефтепродуктов до максимально достижимого уровня, обусловленного техническими характеристиками используемых специальных технических средств, размещению собранных нефти и нефтепродуктов для последующей их утилизации, исключающему вторичное загрязнение производственных объектов и объектов окружающей природной среды

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А. Копия документа о создании эксплуатирующей организацией и (или) привлечении на договорной основе аварийно-спасательных служб (формирований) для обеспечения мероприятий плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов

Приложение Б. Копия документа об аттестации собственных и (или) привлекаемых аварийно-спасательных служб (формирований)

Приложение В. Копия лицензии подрядных организаций на осуществление деятельности по транспортировке отходов

Приложение Г Схема оповещения, схема организации управления и связи при разливах нефти и нефтепродуктов

Стоимость – от 80 тыс. рублей

Сроки – от 92 рабочих дней

Исходные данные

Исходные данные для разработки Плана ЛРН

Исходные данные для резервуарного парка (склада ГСМ)

- Полное наименование объекта.

- Фактический, юридический адреса.

- Рабочий проект (общая пояснительная записка и рабочие чертежи) или раздел проекта «Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС»,  или ПЛАС, или декларация промышленной  безопасности (если должна разрабатываться).

- Месторасположение объекта с указанием района, населенного пункта, улицы (при отсутствии конкретного адреса необходимо привязаться к существующим объектам).

- Краткая характеристика объекта: марка резервуаров для топлива (с указанием общего объема и объемов резервуаров по видам топлива), тип емкости (наземная, подземная), глубина заложения резервуаров (от верхней стенки резервуара до уровня земли), наличие и объем аварийного резервуара, наличие и объем резервуара для загрязненных стоков, площадь площадки для автоцистерны.

- Описание технологического процесса на объекте.

- Способ доставки нефтепродуктов, объемы цистерн.

- Существующая на объекте система связи и оповещения.

- Сведения о подготовке персонала объекта к действиям в чрезвычайных ситуациях.

- Копия договора страхования гражданской ответственности при эксплуатации опасного производственного объекта (ОПО).

- Год (ы) возникновения, реконструкций  проектировщик.

- Административно-штатная структура предприятия в части управления и эксплуатации.

- Режим работы объекта, мощность (количество заправок в сутки).

- Сведения о персонале на объекте (количество смен в сутки, продолжительность смены, количество обслуживающего персонала в смену, режим приема нефтепродуктов).

- Строительные характеристики зданий и сооружений (площадь, высота, этажность, материал стен), расположенных в радиусе 150 м от объекта.

- Границы охранной и санитарно-защитной зон по направлениям, подтверждающие их документы.

- Порядок допуска к работе руководящих работников, ИТР, производственного и обслуживающего персонала.

- Перечень отступлений от требований действующих правил и норм безопасности. Имеющиеся перспективные планы приведения объектов в соответствие с требованиями действующих правил и норм безопасности.

- Перечень планируемых мероприятий (организационных и технических), направленных на повышение безопасности.

- Сведения о наличии собственных сил и средств (формирований), предназначенных для ликвидации аварийных ситуаций (в том числе разливов нефтепродуктов), задачах, составе и численности, обеспеченности техникой и имуществом, места дислокации, инструкции по действиям в ЧС (при возникновении аварийной ситуации).

- Наличие договоров с профессиональными аварийно-спасательными формированиями (представить).

- Перечень собственных технических средств, привлекаемых при возникновении аварийных разливов нефтепродуктов (вид, технические характеристики, места дислокации).

- Перечень технических средств, привлекаемых при возникновении аварийных разливов нефтепродуктов согласно договоров, планов взаимодействия (представить договора, планы взаимодействия).

- Сведения о запасах сорбирующих веществ (вид, технические характеристики, количество, места хранения).

- Сведения о запасах пенообразователя (вид, технические характеристики, количество, места хранения).

- Схема оповещения руководящего, командно-начальствующего состава, органов исполнительной власти и контролирующих организаций, соседних объектов, попадающих в зону действия поражающих факторов возможной аварии в рабочее и нерабочее время (привести на отдельных листах с указанием должностей, контактных телефонов).

- Инструкция (порядок) действий операторов.

- Установленные сроки оповещения и сбора при ЧС.

- Наличие договоров с предприятиями, осуществляющими переработку нефтяных отходов (представить копии договоров).

- Наличие на предприятии системы гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее структура.

- Сведения о финансовых и материальных ресурсах для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте (приказ о создании резерва материальных и финансовых средств для экстренного привлечения при возникновении ЧС, транспортные средства, и т.д.).

- Исполнительная съемка территории объекта и территории в радиусе 150 м, ситуационный план и генеральный план.

- Перечень экспертиз технического состояния оборудования (трубопроводы, резервуары, насосная, др. оборудование) с указанием организаций, проводивших экспертизу, даты проведения, результатов экспертиз.

- Данные инженерно-геологических исследований (вид грунта, его толщина, увлажнённость, уплотнённость, мощность, консистенция, наличие подземных вод и т.д.). При наличии, отчет об инженерно-геологических изысканиях.

- Сведения об имевших место на объекте авариях, связанных с разливом нефтепродуктов и выполнении разработанных мероприятий, привести причины аварийности, акт расследования аварий. Данные по привлекаемым силам и средствам для ликвидации аварии, о проведении ремонтно-восстановительных работ.

- Описание решений, направленных на обнаружение аварийных разливов нефти (нефтепродуктов).

- Мониторинг, транспортное и медицинское обеспечение.

- Дополнительные сведения.

Исходные данные необходимые для разработки плана по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов на территории Муниципального района

- Карта района с расположением на ней объектов, на которых имеются нефтепродукты, маршруты движения автоцистерн перевозчиков нефтепродуктов.

- Полный перечень объектов с нефтепродуктами (названия, фактические адреса).

- Представить ранее разработанные ПЛАРНы, кроме разработанных ООО ИКЦ «Промтехбезопасность.

- Краткая характеристика объектов: марки резервуаров для нефтепродуктов (с указанием общего объема и объемов резервуаров по видам топлива), тип емкости (наземная, подземная),  наличие и объем аварийного резервуара, наличие и объем резервуара для загрязненных стоков, площадь площадки для автоцистерны.

- Для всех объектов исполнительные съемки территории объектов и территории в радиусе 150 м, ситуационные планы и генеральные планы.

- Ситуационные планы, схемы расположения резервуарных парков.

- Перечень  автоцистерн, используемых для доставки нефтепродуктов (марки, объемы, количества, гос. номера, кому принадлежат).

- Административно-штатные структуры предприятий.

- Сведения о персонале на объектах (количество смен в сутки, продолжительность смены, количество обслуживающего персонала в смену, режим приема нефтепродуктов).

- Сведения о наличии собственных сил и средств (формирований), предназначенных для ликвидации аварийных ситуаций (в том числе разливов нефтепродуктов), задачах, составе и численности, обеспеченности техникой и имуществом, места дислокации, инструкции по действиям в ЧС (при возникновении аварийной ситуации).

- Наличие договоров с профессиональными аварийно-спасательными формированиями (представить).

- Перечень собственных технических средств, привлекаемых при возникновении аварийных разливов нефтепродуктов (вид, технические характеристики, места дислокации).

- Перечень технических средств, привлекаемых при возникновении аварийных разливов нефтепродуктов согласно договоров, планов взаимодействия (представить договора, планы взаимодействия).

- Сведения о запасах сорбирующих веществ (вид, технические характеристики, количество, места хранения).

- Сведения о запасах пенообразователя (вид, технические характеристики, количество, места хранения).

- Схема оповещения руководящего, командно-начальствующего состава, органов исполнительной власти и контролирующих организаций, соседних объектов, попадающих в зону действия поражающих факторов возможной аварии в рабочее и нерабочее время (привести на отдельных листах).

- Наличие договоров с предприятиями, осуществляющими переработку нефтяных отходов (представить копии договоров).

- Наличие на предприятии системы гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее структура.

- Сведения о финансовых и материальных ресурсах для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте (приказ о создании резерва материальных и финансовых средств для экстренного привлечения при возникновении ЧС, транспортные средства, и т.д.).

- Наличие договоров страхования финансовых рисков (копии договоров).

- Данные инженерно-геологических исследований (вид грунта, его толщина, увлажнённость, уплотнённость, мощность, консистенция, наличие подземных вод и т.д.). При наличии, отчет об инженерно-геологических изысканиях.

- Сведения об имевших место на объекте авариях, связанных с разливом нефтепродуктов и выполнении разработанных мероприятий, привести причины аварийности, акт расследования аварий. Данные по привлекаемым силам и средствам для ликвидации аварии, о проведении ремонтно-восстановительных работ.

- Дополнительные сведения.

Исходные данные общие для  АЗС

- Полное наименование объекта.

- Заказчик, фактический, юридический адреса.

- Рабочий проект (общая пояснительная записка и рабочие чертежи).

- Месторасположение объекта с указанием района, населенного пункта, улицы (при отсутствии конкретного адреса необходимо привязаться к существующим объектам).

- Краткая характеристика объекта: марка резервуаров для топлива (с указанием общего объема и объемов резервуаров по видам топлива), тип емкости (наземная, подземная), глубина заложения резервуаров (от верхней стенки резервуара до уровня земли), наличие и объем аварийного резервуара, наличие и объем резервуара для загрязненных стоков, площадь площадки для автоцистерны.

- Объем автоцистерн, используемых для доставки нефтепродуктов на АЗС.

- Существующая на объекте система связи и оповещения.

- Сведения о подготовке персонала объекта к действиям в чрезвычайных ситуациях.

- Копия договора страхования гражданской ответственности при эксплуатации опасного производственного объекта (ОПО).

- Год возникновения, проектировщик.

- Год(ы) реконструкций, перепрофилирования, проектировщик.

- Административно-штатная структура предприятия в части управления и эксплуатации АЗС.

- Режим работы АЗС, мощность АЗС (количество заправок в сутки).

- Сведения о персонале на объекте (количество смен в сутки, продолжительность смены, количество обслуживающего персонала в смену, режим приема нефтепродуктов).

- Строительные характеристики зданий и сооружений (площадь, высота, этажность, материал стен), расположенных в радиусе 150 м от объекта.

- Границы охранной и санитарно-защитной зон по направлениям, подтверждающие их документы.

- Перечень планируемых мероприятий (организационных и технических), направленных на повышение безопасности.

- Сведения о наличии собственных сил и средств (формирований), предназначенных для ликвидации аварийных ситуаций (в том числе разливов нефтепродуктов), задачах, составе и численности, обеспеченности техникой и имуществом, места дислокации, инструкции по действиям в ЧС (при возникновении аварийной ситуации).

- Наличие договоров с профессиональными аварийно-спасательными формированиями (представить).

- Перечень собственных технических средств, привлекаемых при возникновении аварийных разливов нефтепродуктов (вид, технические характеристики, места дислокации).

- Перечень технических средств, привлекаемых при возникновении аварийных разливов нефтепродуктов согласно договоров, планов взаимодействия (представить договора, планы взаимодействия).

- Сведения о запасах сорбирующих веществ (вид, технические характеристики, количество, места хранения) как на АЗС, так и на других объектах предприятия.

- Сведения о запасах пенообразователя (вид, технические характеристики, количество, места хранения) как на АЗС, так и на других объектах предприятия.

- Схема оповещения руководящего, командно-начальствующего состава, органов исполнительной власти и контролирующих организаций, соседних объектов, попадающих в зону действия поражающих факторов возможной аварии в рабочее и нерабочее время (привести на отдельных листах).

- Инструкция (порядок) действий оператора АЗС.

- Установленные сроки оповещения и сбора при ЧС.

- Наличие договоров с предприятиями, осуществляющими переработку нефтяных отходов (представить копии договоров).

- Наличие на предприятии системы гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее структура.

- Сведения о финансовых и материальных ресурсах для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте (приказ о создании резерва материальных и финансовых средств для экстренного привлечения при возникновении ЧС, транспортные средства, и т.д.).

- Исполнительная съемка территории АЗС и территории в радиусе 150 м.

- Перечень экспертиз технического состояния оборудования (трубопроводы, резервуары, насосная, др. оборудование) с указанием организаций, проводивших экспертизу, даты проведения, результатов экспертиз.

- Данные инженерно-геологических исследований (вид грунта, его толщина, увлажнённость, уплотнённость, мощность, консистенция, наличие подземных вод и т.д.). При наличии, отчет об инженерно-геологических изысканиях.

- Сведения об имевших место на объекте авариях, связанных с разливом нефтепродуктов и выполнении разработанных мероприятий, привести причины аварийности, акт расследования аварий. Данные по привлекаемым силам и средствам для ликвидации аварии, о проведении ремонтно-восстановительных работ.

- Описание решений, направленных на обнаружение аварийных разливов нефти (нефтепродуктов).

- Дополнительные сведения.

Исходные данные для разработки ПЛАРН для речного транспорта

Организация: фактический, юридический адреса.

Перечень судов и их характеристики (Идентификационные номера, регистровые номера судов,  номер проекта судна (если есть проект судна)).

Месторасположение стоянки судов (договор водопользования).

Виды перевозимых нефтепродуктов.

Маршрут перевозки опасных грузов речным транспортом (от места загрузки до места назначения).

Сведения о наличии собственных сил и средств (формирований), предназначенных для ликвидации аварийных ситуаций (в том числе разливов нефтепродуктов), задачах, составе и численности, обеспеченности техникой и имуществом, местах дислокации, инструкции по действиям в ЧС (при возникновении аварийной ситуации).

Наличие договоров с профессиональными аварийно-спасательными формированиями (предоставить).

Перечень собственных технических средств, привлекаемых при возникновении аварийных разливов нефтепродуктов (вид, технические характеристики, места дислокации).

Перечень технических средств, привлекаемых при возникновении аварийных разливов нефтепродуктов, согласно договорам, планам взаимодействия (представить договора, планы взаимодействия).

Сведения о запасах сорбирующих веществ (вид, технические характеристики, количество, места хранения).

Сведения о запасах пенообразователя (вид, технические характеристики, количество, места хранения).

Схема оповещения руководящего, командно-начальствующего состава, органов исполнительной власти и контролирующих организаций, соседних объектов, попадающих в зону действия поражающих факторов возможной аварии в рабочее и нерабочее время (привести на отдельных листах).

Наличие договоров с предприятиями, осуществляющими переработку нефтяных отходов (представить копии договоров).

Сведения о финансовых и материальных ресурсах для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте (приказ о создании резерва материальных и финансовых средств для экстренного привлечения при возникновении ЧС, транспортные средства и т.д.).

Описание решений, направленных на обнаружение аварийных разливов нефти (нефтепродуктов).

Копии договоров страхования гражданской ответственности при эксплуатации опасного производственного объекта (ОПО) и финансовых рисков.

Система связи и оповещения.

Сведения о подготовке персонала объекта к действиям в чрезвычайных ситуациях.

Штатное расписание.

Копии Свидетельства  о годности к плаванию, классификационного свидетельства, свидетельства о предотвращении загрязнения нефтью, сточными водами и мусором.

Перечень планируемых мероприятий (организационных и технических), направленных на повышение безопасности.

В процессе разработки возможны дополнительные исходные данные (по требованию).

# Контактная информация

Омский филиал              – 644042, г. Омск-42, пр.К.Маркса-24, оф.76, тел. 8(3812) 30-82-45, 30-82-46

Директор Шароваров Владимир Михайлович, моб. 8 (913) 628-39-54

Новосибирский филиал – 630099, г. Новосибирск, Орджоникидзе 38, оф.206, тел. 8(383) 363-17-98

Директор Гаврилова Ирина Александровна, моб 8 (913) 393-65-21

Томский филиал             - 634029, г. Томск, пр. Фрунзе 25, оф. 604, тел. 8 (3822) 52-95-50

Директор Ершов Аркадий Дмитриевич, моб. 8 (913) 850-65-55