Обследование строительных конструкций зданий и сооружений любого назначения

Состав работ по проведению обследования конструкций здания:

Подготовительные работы:

-	ознакомление с обследуемым зданием или сооружением с выездом специалистов для изучения объемно-планировочных и конструктивных решений, ознакомление с основными параметрами технологического процесса, ознакомление с техническим состоянием ввода основных инженерных коммуникаций (тепло, вода, канализация, газ, электрика и пр.), предварительная оценка физического износа основных конструктивных элементов и узлов;

-	подбор и анализ проектно-технической документации с целью определения соответствия решений проекта и выполненных строительно-монтажных работ и достаточности представленной исполнительной документации для проведения работ по визуальному и инструментальному обследованиям;

-	составление программы работ на основе полученного от заказчика технического задания.

Программа работ составляется нашей организацией и согласовывается с Заказчиком.

Предварительное (визуальное) обследование здания:

Цель данной работы: определение объемов и очередности работ для проведения инструментального обследования. Состав работ:

-	детальный осмотр объекта;

-	оценка условий эксплуатации конструкций объекта (наличие температурных воздействий, динамических ударных нагрузок, соблюдений условий обеспечения пространственной жесткости и устойчивости каркаса, оценка состояния грунтов основания);

- определение участков с наибольшей степенью износа конструкций и предполагаемых причин износа;

- предварительное выявление конструкций, имеющих опасные дефекты, повреждения и деформации, находящихся в аварийном состоянии, с выдачей предложений по проведению первоочередных противоаварийных мероприятий;

- определение безопасного способа доступа к конструкции (использование мостового крана, технологических площадок, устройство необходимых лесов, подмостей, приспособлений, необходимость отключения энергоносителей, вплоть до частичной или полной остановки производства).

Инструментальное обследование здания:

Состав работ:

- определение фактических размеров сечений конструкций и соединений, их пространственное положение;

- проверка соответствия конструкций проектной документации, фактической геометрической неизменяемости, выявление отклонений, дефектов и повреждений элементов и узлов конструкций с составлением ведомостей дефектов и повреждений;

- уточнение фактических и прогнозируемых нагрузок и воздействий, согласование их с Заказчиком;

- установление фактических физико-механических свойств материалов конструкций с применением приборов;

- проверка фундаментов в случае обнаружения деформации каркаса здания;

- оценка несущей способности грунта при выявлении осадок фундаментов;

- проверочный расчет для оценки технического состояния конструктивного объема здания или сооружения;

- составление отчета о техническом состоянии здания или сооружения с выдачей рекомендаций по восстановлению, усилению или замене конструктивных элементов и узлов.

Стоимость работ - от 90 тыс. руб., в зависимости от сложности объекта и наличия исполнительной документации.

Срок выполнения работ - от 25 календарных дней.

Исходные данные:

- задание на проведение обследования;

- программа обследования;

- паспорт на здание и (или) сооружение;

- комплект общестроительных чертежей с указанием всех изменений, внесенных при производстве работ, и отметок о согласовании этих изменений с проектной организацией, разработавшей проект;

- акты приемки здания (сооружения) в эксплуатацию с указанием недоделок, акты устранения недоделок;

- акты приемочных испытаний, проведенных в процессе эксплуатации;

- технический журнал по эксплуатации здания (сооружения);

- акты на скрытые работы или акты промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций;

- журнал производства работ и авторского надзора;

- материалы геодезических съемок;

- журналы контроля качества работ;

- сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие качество конструкций и материалов;

- акты противокоррозионных и окрасочных работ;

- акты результатов периодических осмотров конструкций;

- акты расследования аварий и нарушений технологических процессов, влияющих на условия эксплуатации здания (сооружения);

- отчеты, документы и заключения специализированных организаций о ранее выполненных обследованиях;

- документы о текущих и капитальных ремонтах, усилениях конструкций;

- документы, характеризующие фактические технологические нагрузки и воздействия и их изменения в процессе эксплуатации;

- документы, характеризующие фактические параметры внутри цеховой среды (состав и концентрация газов, влажность, температура, тепло- и пылевыделение и

т.д.);

20.	отчеты по инженерно-геологическим условиям территории, на которой
расположено здание (сооружение).

Состав представляемой исполнительной документации уточняется при составлении договора на проведение обследований для определения договорной цены.

Состав представляемой исполнительной документации уточняется в зависимости от назначения объекта и его конструктивной схемы.

# Контактная информация

Омский филиал              – 644042, г. Омск-42, пр.К.Маркса-24, оф.76, тел. 8(3812) 30-82-45, 30-82-46

Директор Шароваров Владимир Михайлович, моб. 8 (913) 628-39-54

Новосибирский филиал – 630099, г. Новосибирск, Орджоникидзе 38, оф.206, тел. 8(383) 363-17-98

Директор Гаврилова Ирина Александровна, моб 8 (913) 393-65-21

Томский филиал             - 634029, г. Томск, пр. Фрунзе 25, оф. 604, тел. 8 (3822) 52-95-50

Директор Ершов Аркадий Дмитриевич, моб. 8 (913) 850-65-55